## Slide 1: 디지털홀로그래피
업무 관련 또는 알고싶은 기술
2021254006
김대훈
(홀로그램 영상 재생을 위한 SLM 기술 동향)

## Slide 2
요약
물체가 지닌 3차원 정보를 가장 완벽하게 복원해 내는 디스
플레이 기술인 홀로그램은 오랜 기간 사진과 같은 형태의 정
지상 영상으로만 재현이 되었으나, 최근 급격하게 발전한 5G
수준의 데이터 통신기술과 초고해상도 디스플레이 기술의 발
달로 동영상 재생이 가능한 수준에 다다르고 있다.
디지털 홀로그램 기술을 통해 만들어진 computer generated
hologram 패턴을 실제 광학적으로 송출해 내는 디스플레이
장치라 할 수 있는 Spatial Light Modulator(SLM)은 최근 LCoS,
DMD 등 다양한 방식으로 구현되고 있으나, 아직까 지 구동
면적의 크기 및 픽셀 간격의 측면에서 아날로그 홀 로그램과
비슷한 수준의 영상을 구현하기에는 다소 어려움 이 있는 것이
사실이다. 이에 본 고에서는 다양한 방식으로 접근되고 있는
기존 SLM의 성능 분석 및 차세대 SLM 기술 동향을 소개하고
SLM의 성능 개선 없이도 홀로그램 영상 의 화질 수준을 개선할
수 있는 다양한 기술들에 대해 소개 하고자 한다
서론
홀로그램이란 그리스어의 전체를 뜻하는 “Holos” 와 의미,
정보를 뜻하는 “Gramma”가 합쳐진 단어 로, 1948년 Dennis
Gabor에 의해 그 원리가 최초 로 제안된 이래, 70여년 간 가장
이상적인 형태의 3차원 디스플레이 기술로서 다각도로 연구가 이루 어졌다. 특히 빛이 지니는 위상 정보를 간섭 무늬의 형태로 기록하는 방식은 기존의 3차원 디스플레이 기술들이 지니고 있었던 양안 시차에 의한 눈의 피 로감, 제한적인 시점의 개수 등을 근본적으로 극복 할 수 있으며, 이는 박물관이나 과학 전시관에서 쉽게 찾아볼 수 있는 아날로그 홀로그래피 기술을 통해 이미 증명된 바이다. 홀로그램 건판을 이용하 는 고전적인 아날로그 홀로그래피 방식은 한번 기 록된 간섭 무늬를 바꾸는 것이 불가능하기에 방송, 미디어 등에서 활용하고자 하는 동영상 제작 기술에는 적용이 어려웠고, 또 미디어의 특성 상 전 송되는 신호들을 디지털화 할 필요가 있기 때문에, 컴퓨터 생성 홀로그램 방식(Computer Generated Hologram, CGH), 즉 디지털 홀로그램 방식을 활 용한 홀로그램 기술이 최근 많은 관심을 받고 있다.

## Slide 3
본론
SLM은 광범위하게는 위치에 따라 빛을 변조시 키는 모든 종류의 장치를 일컫는 말로, 단순하게는 빔 프로젝터와 그림자를 이용한 섀도우 아트 또한 공간 광 변조를 활용한 사례라 볼 수 있다.
그러나 홀로그램 구현에는 빛의 회절과 간섭 현상이 크게 개입
되기 때문에, 이를 발생시킬 수 있을 수준의 미 세 픽셀 크기를
지니는 광 변조 장치가 필요하게 된 다. 빛의 회절현상은 격자,
개구와 같은 미세 구조 물에 광파가 조사되었을 경우 나타나며
회절각은 다음과 같은 공식을 통해 주어진다. (1) 여기서, λ는
조사된 빛의 파장이며, Λ는 주어진 회절격자의 주기이다.
SLM장치로부터 만들어질 수 있는 회절격자의 최소 주기는
SLM장치에서 0과 1의 입력이 반복될 경우이며, 따라서 SLM의
픽셀 간격을 p라 하면 Λ=2p이다. 에서 정리된 바와 같이, TV 및
스마트폰에 사용되는 일반적인 디스플레이 장치들의 픽셀
크기는 대략적으로 20~60 마이크로미터 수준이며 이를 상기
공식에 대입하면 약 0.25~0.85도로 1도 미만의 회절각을 지녀
회절 현상을 이용하여 빛의 3차원 정보를 재 생하는 홀로그램에 사용되기에는 역부족임을 알 수 있다. 상용화된 최고 성능의 SLM장치의 픽셀 크기 2019년 4월 55 홀로그램 영상 재생을 위한 SLM 기술 동향 163 는 약 3.7마이크로미터 수준으로, 이를 활용하게 되 면 약 4.65도까지 회절각을 향상시킬 수 있다.
특히 이 회절각은 재생된 홀로그램 이미지가 지 닐 수 있는
3차원 시야각의 한계치를 의미하기도 하며, 아날로그 홀로그램의 경우 파장보다도 작은 주기의 간섭무늬 기록이 가능하기에 큰 문제가 되 지 않았으나, 디지털 홀로그램에서는 구동 SLM의 픽셀 성능이 중요한 이슈가 되는 까닭이기도 하다.
다시점 제공, 시야창 방식의 홀로그램 생성 기술 등 을 활용하여 홀로그램의 시야각 문제를 개선할 수 있으나 궁극적으로는
SLM성능이 보다 개선될 필 요가 있다. SLM은 그 동작원리에 따라 진폭변조 혹은 위상 변조 SLM으로 나뉜다. 위상 변조 방식이란 투과 또는 반사되는 빛의 세기는 유지한 채 그 위상만을 변화시키는 방식으로, 굴절율의 변화나 구조적 위상을 활용하여 조절이 가능하다. 일반적으로 디지 털 홀로그램의 재생에는 위상변조 방식 SLM이 진 폭변조 방식보다 재생된 영상의 질적인 면에서 유 리한 것으로 알려져 있다.
진 폭변조 방식에는 DMD(Digital Micromirror Device)가 대표적이며, 위상변조 방식에는 LCoS (Liquid Crystal on Silicon)방식 등 액정을 활용한 방식이 대표적이다.

## Slide 4
결론.
빛의 회절과 간섭 현상을 바탕으로 3차원 광 이 미지를 기록하고
재생하는 기술인 홀로그래피는 기 존의 2차원 디스플레이 대비
훨씬 더 많은 정보를 평면 상에 기록해야 하기 때문에 SLM이라 불리우 는 미세 픽셀의 진폭 또는 위상 정보를 조절할 수 있는
장치가 필수적이다. 현재까지 개발되어 있는 상용 SLM의 픽셀
크기는 최소 3.7 마이크로미터에 서 20마이크로미터 수준까지
다양하며, 그 동작 원 리를 기반으로 하여 액정을 이용한 LCoS,
기계적 인 동작을 이용한 DMD 등으로 나눌 수 있다. 현재 최소
픽셀의 SLM을 이용하더라도 그 시야각은 4~5도 수준이기 때문에, 이를 더 확장하기 위하여 공간 다중화, 시간 다중화, 또는 랜덤 산란체를 이 용한 방법에 이르기까지 다양한 형태의 홀로그램 시야각 확장과 관련된 연구가 보고되고 있으며, 다 른 한편에서는 기존 SLM과 동작 원리부터 차별화 된 차세대 광변조 소자 기술들을 개발하여 1마이크 로미터 이하의 초소형 광 변조 소자를 제작하고자 하는 노력이 이루어지고 있다. 최근 5G통신기술의 발달로 더 많은 정보들을 손쉽게 전송할 수 있게 된 바, SLM 기술과 이를 응용한 홀로그램 시야각 확 장 기술이 지금과 같은 추세로 발전한다면 머지않 은 미래에는 누구나 손쉽게 홀로그램 영상을 가정에서 감상할 수 있는 날이 올 수 있을 것이라 기대 한다.
참고문헌
방송과 미디어 제24권 2호 이승열 홀로그램 영상 재생을 위한 SLM 기술 동향